ПАМЯТКА ПО РАБОТЕ С

БЕСКОНТАКТНЫМ ИНФРАКРАСНЫМ ТЕРМОМЕТРОМ

Berrcom JXB-178

Устройство представляет собой инфракрасный термометр, предназначенный для бесконтактного измерения температуры тела детей и взрослых.

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА

Направьте устройство на лоб на расстоянии примерно 3-5 см, нажмите на кнопку «Вкл./Сканирование» термометра, и температура мгновенно отобразится

Надежность измерения не может быть гарантирована, если температура измеряется на другой части тела.

Важно

Перед любым измерением температуры соблюдайте следующие правила, чтобы обеспечить стабильный и надежный результат:

- Лоб не должны закрывать волосы, косметика, шапка и т.п.

- Удалите со лба пот или испарину

- Избегайте сильных потоков воздуха (в том числе от кондиционеров)

- Следите, чтобы интервал между измерениями составлял не менее 3-5 секунд.

-Каждый раз, когда происходит значительное изменение температуры окружающей среды, подержите устройство при этой температуре в течение 15–20 минут перед использованием.